## Slide 1
AI VISION SORTING CONTROL ARCHITECTURE
AI智能错分监测报警系统整体架构
现场边缘实时识别异常，PLC闭环触发声光告警；云端利用高质量样本持续训练模型并回传边缘。
实时告警链路不依赖云端
15s前后视频追溯
云端训练持续优化模型
01 现场端：采集与执行
02 边缘AI：实时分析决策
03 管理端：追溯与展示
工业相机
顶部俯拍覆盖4个格口
RTSP/GigE视频流
固定曝光、补光、抗频闪
分拣机 / 抽屉 / 格口
承载包裹运动与落格过程
需要识别开门、滑落、滞留、偏移
PLC控制柜
读取皮带、闸门、格口状态
接收异常指令并控制声光设备
边缘AI工控机 / GPU IPC
实时视频解码 · 包裹/闸门/格口识别
轨迹跟踪 · 开门未落判断 · 滑落异常判断
本地缓存 · 断网可运行 · 毫秒级触发告警
端到端告警 < 1s
异常识别逻辑
飘格 / 一车两件
开门未落 / 滑歪
滞留 / 误落 / 失速
本地缓存
落格前存图
前15s+后15s视频片段
业务管理服务器
事件存储 ≥30天
接口服务 / 报表统计 / 模型版本管理
云端模型训练平台
汇聚现场视频与手机高质量样本
标注、训练、评测，形成新模型版本
WCS / 业务数据
运单号、目标格口、集包袋绑定
用于判断“应落哪里、实际落哪里”
大屏 / 移动App
异常弹窗、格口定位、视频回放
手机采集/复核高价值样本
声光告警设备
报警灯 / 音响 / 语音播报
统一时间同步：NTP/PTP
相机 / 工控机 / PLC / 服务器
交换机 + VLAN隔离
视频网 / 控制网 / 业务网
视频覆盖
1相机覆盖4格口
分析位置
现场边缘AI工控机
报警闭环
AI → PLC → 声光
追溯数据
存图 + 30秒视频
后台能力
报表 / App / 大屏
视频流
状态/节拍
事件/片段
模型版本
目标格口